## Slide 1
NAV2 / AGV 运动控制架构对比
从单一固定路径控制，升级为可扩展的导航与运控平台
核心优势：分层解耦 · 插件化算法 · 多模式复用，保留固定路径业务并支持自主导航扩展
对比维度
传统单一固定路径 AGV
本项目 Nav2
带来的价值
架构组织
给定路线 → 跟踪控制 → 底盘
任务、控制与设备适配往往耦合
规控任务编排 + 独立规划／控制／平滑服务
ROS 2 Action、生命周期与标准接口连接模块
模块可独立替换
降低改动连带影响
算法扩展
围绕既有跟踪器调参
更换策略常需修改主流程
插件选择：NavFn／Smac；RPP／DWB／MPPI
可接入自定义规划器、Controller 与目标检查器
按场景选择算法
便于对比和迭代
业务扩展
主要执行预设路线
绕行与自由目标需额外开发
fixed_path／autonomous／remote 三种启动模式
固定路径直达跟踪；自主模式支持规划与重规划
复用同一运控底座
覆盖更多任务场景
控制与防护
速度、制动和障碍响应
通常随专用控制逻辑实现
固定路径专用控制器 + 闭环速度平滑 + S 曲线
Collision Monitor 可选，感知防护独立接入
控制与防护分层
便于单独调参与扩展
工程与验证
专用接口与现场调试为主
验证体系取决于厂商实现
Action 反馈／取消、TF、日志与 RViz 可视化
已有定向测试与 Gazebo 仿真验证记录
状态更易观测
方便定位问题与回归验证
架构主线 / 分层可替换
任务编排 → 规划／路径输入 → 控制插件 → 速度平滑 → 底盘适配
自主模式使用规划；固定路径模式跳过规划与路径平滑。
比较口径：传统侧指“仅执行预设路径的典型系统”，不代表所有 AGV。插件配置不等于逐一完成运行验收。
能力边界：固定路径不自动绕障；Collision Monitor 启动默认关闭；实车精度、稳定性与安全性能仍待验收。
依据：本地 regulated_modules.yaml、regulated_modules.launch.py、规控源码及 ROADMAP.md；详细路径见本页备注。 | 2026-10-10
Notes: 对比结论：本项目主要优势是软件架构、算法扩展及任务覆盖能力，不能据此推断绝对精度或安全等级优势。
传统侧为典型单一固定路径系统的抽象比较，并非特定厂商产品审计；传统 AGV 也可以实现分层、防护、S 曲线和高精度。
源码依据（相对 nav2_demo 根目录）：
nav2_ws/src/navigation2/nav2_regulated_modules/params/regulated_modules.yaml：14-174 规划插件；197-245 模式与算法选择；336-787 控制插件；890-929 闭环100 Hz平滑及jerk约束。
nav2_ws/src/navigation2/nav2_regulated_modules/launch/regulated_modules.launch.py：196-200 use_collision_monitor 默认 false；238-242 三模式参数。
nav2_ws/src/navigation2/nav2_regulated_modules/src/navigator_planning.cpp：自主模式规划、异步任务代次过滤。
nav2_ws/src/navigation2/nav2_regulated_modules/src/navigator_fixed_path.cpp：固定路径服务与路径准备。
nav2_ws/src/navigation2/nav2_regulated_modules/src/fixed_path_controller.cpp：跟踪、制动、终点停车与 pluginlib 注册。
nav2_ws/src/navigation2/nav2_velocity_smoother/src/velocity_smoother.cpp：闭环反馈、S曲线与加速度/jerk约束。
ROADMAP.md 当前阶段与进行中：仿真、定向测试已有记录；10 mm为地图定位误差，不代表真实物理精度；全档位停车精度尚有失败，实车未完整验收。
本次只核对源码和现有报告，没有启动机器人或重新运行仿真。Nav2 框架具备行为树扩展能力，但本项目本页描述的是自定义 regulated_navigator，不声称业务编排已使用行为树。